Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego / Attachment no. 2 to the request for proposal

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

/ TECHNICAL SPECIFICATION OF THE SUBJECT OF PROCUREMENT

(proszę uzupełnić tylko dla wybranej części zamówienia) / (please fill in only for the selected parts of the procurement)

Część 1 zamówienia / Part 1 of the procurement

- Przedmiot zamówienia: Prasa do snapringów – 1 szt.

Subject of procurement: Snap ring press – 1 PC

- Parametry techniczne oraz pozostałe wymagane rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i funkcjonalne

Technical parameters and other required structural, technological, and functional solutions

| Wyszczególniony parametr lub funkcja / Specific parameter or function | Potwierdzam spełnienie parametru/funkcji (TAK/NIE) I confirm parameter/function is satisfied (YES/NO) | Oferowany parametr Offered parameter | Rozwiązanie równoważne (jeśli dotyczy) Equal solution (if applicable) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prasa mimośrodowa, elektryczna przystosowana do cięcia taśmy stalowej sprężystej o grubości do 0,5 mm i szerokości do 30 mm, rozwijanej z kręgów. Electric eccentric press adjusted to slit steel resilient band with thickness of 0.5 mm and width of 30 mm, rolled out from coils. |  | Nie dotyczy Not applicable |  |
| Wyposażona w kształtownik do podawania taśmy o szerokości 25 mm. Facilitated with a section to feed band with width of 25 mm. |  |  |  |
| Wyposażona w kształtownik do podawania taśmy o szerokości 30 mm. Facilitated with a section to feed band with width of 30 mm. |  |  |  |
| Kształtownik umożliwiający cięcie na odcinki o długości do min. 900 mm (z dokładnością do 0,1 mm) A section that allows slitting into sections with length up to min. 900 mm (with accuracy up to 0.1 mm) |  |  |  |
| Prasa wyposażona w 2 stemple wybijające okrągłe otwory obok miejsca odcięcia Press facilitated with 2 punches that knock out round holes next to the slit off area |  |  |  |
| Stemple wybijające okrągłe otwory o średnicy 3,5 mm Punches that knock out round holes with diameter of 3.5 mm |  |  |  |
| Rozstaw podziałowy między otworami do 10 mm Sectional spacing between holes up to 10 mm |  |  |  |
| Nacisk prasy: min. 10 ton Press load: min. 10 tons |  |  |  |
| Prędkość: obsługa manualna Speed: manual operation |  | Nie dotyczy Not applicable |  |

Pozostałe informacje i parametry oferowanej maszyny / Other information on and parameters of the offered machine

Marka/Producent / Make/Manufacturer:………………………………………………….…………………………………………………………

Typ/Model / Type/Model: ………………………………………………………………….…………………...…………………………………….

Wymiary (długość/szerokość/wysokość) / Dimensions (length/width/height):………………………………………………………………….

Zużycie energii / Energy consumption: …………………………………………………………………………………………………………….

Waga / Weight: …………………………………………………………….………………………………………………………………………….

……………………………..                         	       ………………………………….…………………………………………..….

/miejscowość, data/                 		   /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta/

/locality, date/                 		   /stamp and signature of a person authorized to represent the Bidder/

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego / Attachment no. 2 to the request for proposal

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

/ TECHNICAL SPECIFICATION OF THE SUBJECT OF PROCUREMENT

(proszę uzupełnić tylko dla wybranej części zamówienia) / (please fill in only for the selected parts of the procurement)

Część 2 zamówienia / Part 2 of the procurement

- Przedmiot zamówienia i parametry techniczne / Subject of procurement and technical parameters

- Maszyna długoramienna do szycia – 2 szt.

Long-arm sewing machine – 2 PCs

| Wyszczególniony parametr lub funkcja / Specific parameter or function | Potwierdzam spełnienie parametru/funkcji (TAK/NIE) I confirm parameter/function is satisfied (YES/NO) | Oferowany parametr Offered parameter | Rozwiązanie równoważne (jeśli dotyczy) Equal solution (if applicable) |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba igieł: 2 Number of needles: 2 |  |  |  |
| Odległości między igłami w zakresie: 12-13 mm. Distance between needles in the range: 12-13 mm |  |  |  |
| Maszyna przystosowana do obszywania między igłami pierścienia stalowego wykonanego z drutu o średnicy do 5 mm przy pomocy taśmy filcowej o grubości do 3 mm Machine adjusted to sew between the needles a steel ring of 5 mm wire with the use of a felt band with thickness of up to 3 mm |  | Nie dotyczy Not applicable |  |
| Ramie obrotowe – rotacyjne, o długości co najmniej 760 mm. Rotational-rotary arm, with length of at least 760 mm |  |  |  |
| Mechanizm potrójnego transportu Triple feeding mechanism |  | Nie dotyczy Not applicable |  |
| Prędkość szycia: co najmniej 1100 rpm Sewing speed: at least 1100 rpm |  |  |  |

Pozostałe informacje i parametry oferowanej maszyny / Subject of procurement and technical parameters

Marka/Producent / Make/Manufacturer:………………………………………………….…………………………………………………………

Typ/Model / Type/Model: ………………………………………………………………….…………………...…………………………………….

Wymiary (długość/szerokość/wysokość) / Dimensions (length/width/height):………………………………………………………………….

Waga / Weight:…………………………………………………………….………………………………………………………………………….

System igieł / Needle system: ………………………………………….………………………………………………………………………….

Zużycie energii / Energy consumption:…………………………………………………………………………………………………………….

- Krótkoramienna maszyna do szycia 1-igłowa - 1 szt.

Short-arm single-needle sewing machine - 1 PC

| Wyszczególniony parametr lub funkcja / Specific parameter or function | Potwierdzam spełnienie parametru/funkcji (TAK/NIE) I confirm parameter/function is satisfied (YES/NO) | Oferowany parametr Offered parameter | Rozwiązanie równoważne (jeśli dotyczy) Equal solution (if applicable) |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba igieł: 1 Number of needles: 1 |  |  |  |
| Maszyna cylindryczna do szycia ciężkich materiałów Cylindrical machine for sewing heavy materials |  | Nie dotyczy Not applicable |  |
| Długość ramienia: co najmniej 254 mm Arm length: at least 254 mm |  |  |  |
| Mechanizm potrójnego transportu Triple feeding mechanism |  | Nie dotyczy Not applicable |  |
| Maszyna przeznaczona do wszywania na okrągło elementów wykonanych z włóknin i tkanin filtracyjnych. Machine intended for round sewing of elements made of filter textiles and fabrics |  | Nie dotyczy Not applicable |  |
| Prędkość szycia: co najmniej 1100 rpm Sewing speed: at least 1100 rpm |  |  |  |

Pozostałe informacje i parametry oferowanej maszyny / Subject of procurement and technical parameters

Marka/Producent / Make/Manufacturer:………………………………………………….…………………………………………………………

Typ/Model / Type/Model: ………………………………………………………………….…………………...…………………………………….

Wymiary (długość/szerokość/wysokość) / Dimensions (length/width/height):………………………………………………………………….

Zużycie energii / Energy consumption:…………………………………………………………………………………………………………….

Waga / Weight:…………………………………………………………….………………………………………………………………………….

System igieł / Needle system: ………………………………………….………………………………………………………………………….

- Krótkoramienna maszyna do szycia 2-igłowa - 5 szt.

Short-arm double-needle sewing machine - 5 PCs

| Wyszczególniony parametr lub funkcja / Specific parameter or function | Potwierdzam spełnienie parametru/funkcji (TAK/NIE) I confirm parameter/function is satisfied (YES/NO) | Oferowany parametr Offered parameter | Rozwiązanie równoważne (jeśli dotyczy) Equal solution (if applicable) |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba igieł: 2 Number of needles: 2 |  |  |  |
| Maszyna cylindryczna do szycia ciężkich materiałów Cylindrical machine for sewing heavy materials |  | Nie dotyczy Not applicable |  |
| Odległości między igłami w zakresie: 6-7 mm Distance between needles in the range: 6-7 mm |  |  |  |
| Długość ramienia: co najmniej 254 mm Arm length: at least 254 mm |  |  |  |
| Mechanizm potrójnego transportu Triple feeding mechanism |  | Nie dotyczy Not applicable |  |
| Maszyna przeznaczona do wszywania na okrągło elementów wykonanych z włóknin i tkanin filtracyjnych. Machine intended for round sewing of elements made of filter textiles and fabrics |  | Nie dotyczy Not applicable |  |
| Prędkość szycia: co najmniej 1100 rpm Sewing speed: at least 1100 rpm |  |  |  |

Pozostałe informacje i parametry oferowanej maszyny / Subject of procurement and technical parameters

Marka/Producent / Make/Manufacturer:………………………………………………….…………………………………………………………

Typ/Model / Type/Model: ………………………………………………………………….…………………...…………………………………….

Wymiary (długość/szerokość/wysokość) / Dimensions (length/width/height):………………………………………………………………….

Zużycie energii / Energy consumption:…………………………………………………………………………………………………………….

Waga / Weight:…………………………………………………………….………………………………………………………………………….

System igieł / Needle system: ………………………………………….………………………………………………………………………….

- Maszyna overlock - 1 szt.

Overlocker - 1 PC

| Wyszczególniony parametr lub funkcja / Specific parameter or function | Potwierdzam spełnienie parametru/funkcji (TAK/NIE) I confirm parameter/function is satisfied (YES/NO) | Oferowany parametr Offered parameter | Rozwiązanie równoważne (jeśli dotyczy) Equal solution (if applicable) |
| --- | --- | --- | --- |
| Różnicowanie: 0,7—2,0 mm. Differential feed: 0.7–2.0 mm |  |  |  |
| Wysokość stopki: 5 mm Stand height: 5 mm |  |  |  |
| Overlock 5-nitkowy 5-thread overlocker |  |  |  |
| Prędkość szycia: co najmniej 4500 rpm. Sewing speed: at least 4500 rpm |  |  |  |
| Maszyna przeznaczona do szycia ciężkich materiałów. Machine intended for sewing heavy materials. |  | Nie dotyczy Not applicable |  |

Pozostałe informacje i parametry oferowanej maszyny / Subject of procurement and technical parameters

Marka/Producent / Make/Manufacturer:………………………………………………….…………………………………………………………

Typ/Model / Type/Model: ………………………………………………………………….…………………...…………………………………….

Wymiary (długość/szerokość/wysokość) / Dimensions (length/width/height):………………………………………………………………….

Zużycie energii / Energy consumption:…………………………………………………………………………………………………………….

Waga / Weight:…………………………………………………………….………………………………………………………………………….

- Płaska maszyna 1-igłowa - 1 szt.

Flat single-needle machine - 1 PC

| Wyszczególniony parametr lub funkcja / Specific parameter or function | Potwierdzam spełnienie parametru/funkcji (TAK/NIE) I confirm parameter/function is satisfied (YES/NO) | Oferowany parametr Offered parameter | Rozwiązanie równoważne (jeśli dotyczy) Equal solution (if applicable) |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba igieł: 1 Number of needles: 1 |  |  |  |
| Mechanizm potrójnego transportu Triple feeding mechanism |  | Nie dotyczy Not applicable |  |
| Maszyna przeznaczona do szycia ciężkich materiałów. Machine intended for sewing heavy materials. |  | Nie dotyczy Not applicable |  |
| Maszyna przeznaczona do wszywania na płasko elementów wykonanych z włóknin i tkanin filtracyjnych. Machine for flat sewing of elements made of filter textiles and fabrics |  | Nie dotyczy Not applicable |  |
| Prędkość szycia: co najmniej 1000 rpm. Sewing speed: at least 1000 rpm |  |  |  |

Pozostałe informacje i parametry oferowanej maszyny / Subject of procurement and technical parameters

Marka/Producent / Make/Manufacturer:………………………………………………….…………………………………………………………

Typ/Model / Type/Model: ………………………………………………………………….…………………...…………………………………….

Wymiary (długość/szerokość/wysokość) / Dimensions (length/width/height):………………………………………………………………….

Zużycie energii / Energy consumption:…………………………………………………………………………………………………………….

Waga / Weight:…………………………………………………………….………………………………………………………………………….

System igieł / Needle system: ………………………………………….………………………………………………………………………….

- Płaska maszyna 2-igłowa - 1 szt.

Flat double-needle machine - 1 PCs

| Wyszczególniony parametr lub funkcja / Specific parameter or function | Potwierdzam spełnienie parametru/funkcji (TAK/NIE) I confirm parameter/function is satisfied (YES/NO) | Oferowany parametr Offered parameter | Rozwiązanie równoważne (jeśli dotyczy) Equal solution (if applicable) |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba igieł: 2 Number of needles: 2 |  |  |  |
| Odległość między igłami w zakresie: 6-7 mm Distance between needles in the range: 6-7 mm |  |  |  |
| Mechanizm potrójnego transportu Triple feeding mechanism |  | Nie dotyczy Not applicable |  |
| Maszyna przeznaczona do szycia ciężkich materiałów. Machine intended for sewing heavy materials. |  | Nie dotyczy Not applicable |  |
| Maszyna przeznaczona do wszywania na płasko elementów wykonanych z włóknin i tkanin filtracyjnych. Machine for flat sewing of elements made of filter textiles and fabrics |  | Nie dotyczy Not applicable |  |
| Prędkość szycia: co najmniej 1000 rpm Sewing speed: at least 1000 rpm |  |  |  |

Pozostałe informacje i parametry oferowanej maszyny / Subject of procurement and technical parameters

Marka/Producent / Make/Manufacturer:………………………………………………….…………………………………………………………

Typ/Model / Type/Model: ………………………………………………………………….…………………...…………………………………….

Rok produkcji: …………………..…………………………………………………………….……………………………………………………….

Wymiary (długość/szerokość/wysokość) / Dimensions (length/width/height):………………………………………………………………….

Zużycie energii / Energy consumption:…………………………………………………………………………………………………………….

Waga / Weight:…………………………………………………………….………………………………………………………………………….

System igieł / Needle system: ………………………………………….………………………………………………………………………….

……………………………..                         	       ………………………………….…………………………………………..….

/miejscowość, data/                 		   /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta/

/locality, date/                 		   /stamp and signature of a person authorized to represent the Bidder/